Инструкция по технике безопасности при работе                на тестомесе Китайского производства серии HWT

На тестомесе  Китайского производства серии HWT (далее по тексту машина) должны работать лица прошедшие тех. минимум по технике безопасности.

На производстве где применяются данные машины, должен иметься журнал по «Технике безопасности», где должно фиксироваться проведения инструктажа по «Т.Б.».

- Не допускаются к работе на машине лица не прошедшие тех. инструктаж.

- Запрещается эксплуатировать машину без заземления, чтобы избежать    поражения тестосоставителя током.

- Запрещается работать тестосоставителю без специальной одежды, (манжеты на рукавах одежды  должны иметь стягивающие резинки).

- Загрузку всех компонентов теста производить при выключенном двигателе машины.

- Включать машину, для приготовления теста, разрешается только с закрытой крышкой.

- Вносить дополнительные компоненты в тесто разрешается только после остановки работы машины.

- Выгрузку приготовленного теста производить только после остановки машины.

- Прокручивание вала машины для  выгрузки теста производить только с закрытой крышкой.

- Обдув и чистку машины производить только после отключения машины от электрической сети.

10) Ремонт машины производится только после отключения машины от

электрической сети.

11) Ремонт машины должен производиться лицами прошедшими

необходимое обучение и имеющими право на эти виды работы.

Данная инструкция вывешивается непосредственно около машины на видном месте.